Nummer:

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für Arbeiten mit konventionellen Fräsmaschinen. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch Antrieb, Frässpindel, Werkzeug oder Werkstück Getroffen werden von wegfliegenden Spänen, drehendem Werkstück, usw. Sich schneiden, stechen usw. an Werkzeug, Werkstück, Spänen. Eingriff in drehendes Werkzeug Intensiver Hautkontakt mit Kühlschmierstoff führt zur Zerstörung des Säureschutzmantels, Entfettung. Entwässerung und Reizung der Haut als Vorstufe von Hauterkrankungen. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur eingewiesene Mitarbeiter dürfen die Fräsmaschinen benutzen. Auf festen Sitz des Maschinenschraubstocks achten. Werkstück fest einspannen. Werkzeug- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand der Maschine. Schutzvorrichtung einstellen Späne nur mit Spänehaken, Besen, Pinsel oder Industriesauger entfernen. Zur Reinigung keine Pressluft verwenden. Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz tragen. Eng anliegende Kleidung tragen. Das Tragen von Schmuck ist verboten. Das Tragen von Handschuhen ist verboten. Hautschutzcreme vor der Arbeit / Hautpflegecreme nach der Arbeit. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Bruch oder Festsetzen des Werkzeuges sowie bei herumschleudernden Teilen ist die Maschine sofort stillzusetzen. Die Störung darf nur im Stillstand beseitigt werden. Die Lehrerin / der Lehrer ist umgehend über Mängel/ Störungen zu informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren, Maschine abschalten Lehrer informieren, Ersthelfer heranziehen, Verletzten betreuen Notruf: 0-112 Unfall melden, Eintrag ins Verbandbuch, ggf. Unfallanzeige erstellen |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Späne in Spänebehälter separat sammeln. Kühlschmierstoffe regelmäßig nach Plan kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln. Maschine bei Arbeitsende reinigen. Schäden an der Maschine dürfen nur von den Lehrern oder beauftragten Personen beseitigt werden. |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Schulleiter/in |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Fräsmaschinen

Schule