Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  | Arbeitsbereich: Metall- und Kfz-Werkstatt Berufsgruppe/Person: Lehrer und Schüler | Schule: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tätigkeit: Arbeiten an konventionellen Fräsmaschinen |  |  |

| Information | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung | Risiko | Maßnahmen | Bear- beiter/ Berater | Termin | wirksam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | M | K |  |  | Erledigt | ja | nein |
| DGUV 209-005 DGUV 209-066 BetrSichV |  | Verletzungsgefahr durch Herausschleudern des Werkstücks, Verletzungen durch Einziehen der Hände, Ärmel, Haare am Werkzeug oder am offenen Wellenende |  |  |  |  | Fräserschutz verwenden (el. gesichert) Haarnetz tragen, eng anliegende Kleidung benutzen keine Handschuhe verwenden Spindelabdeckung verwenden |  |  |  |  |
|  |  | Schnittverletzung bei Säubern der Maschine |  |  |  |  | Spänehaken und Besen verwenden |  |  |  |  |
| DGUV 112-192 |  | Augenverletzung durch herausfliegende Späne |  |  |  |  | Schutzbrille tragen Fräserschutz einstellen |  |  |  |  |
| DGUV 109-003 DGUV 209-022 |  | Hauterkrankungen durch Kontakt mit Kühlschmier- stoffen |  |  |  |  | Einsatz von Minimalmengenschmierung (KSS aus Spritz- flasche oder Fördersystem) Hautschutzplan erstellen Regelmäßige Verwendung von Hautschutz- und Pflegemitteln |  |  |  |  |

Datum:      	Erstellt von:      	Freigegeben: